АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «  12  » __октября__ 2023 года

| Марка, модель ТС | УАЗ 390995 |
| --- | --- |
| Государственный регистрационный знак | Н222МА 102 RUS |
| Инвентарный номер | 1113 |
| Идентификационный номер (VIN) | Z70280913C000843 |
| Год выпуска ТС | 2012 |
| Модель, № двигателя | 409100 № C3009749 |
| Шасси, (рама) № | 374100C0474109 |
| Кузов, (прицеп) № | 390900C0202533 |
| Цвет кузова (кабины) | белый |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 73 НМ №229048 |
| Свидетельство о регистрации ТС | 9922 №524537 |
| Балансовая стоимость, руб. | 406 011,87 |
| Остаточная стоимость, руб. | 37 701,36 |
| Пробег (показание одометра) км. | 347 864 |

Принадлежность транспортного средства: филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке

Адрес владельца:  453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 58

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой  базовых агрегатов:

___________________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование:

___________________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

___________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

__________________________________________________________________________________________

Двигатель  Низкая  компрессия, повышенный расход масла, бензина, шум, не развивает необходимую мощность. Нарушение герметичности радиатора из-за коррозии. Износ поршневой группы, требуется замена головки блока цилиндров, коленчатый и распределительные валы предельно изношены ремонту не подлежат. Требуется капитальный ремонт двигателя.

__________________________________________________________________________________________

Трансмиссия: Износ редуктора переднего моста. Износ раздаточной коробки и КПП. Износ крестовин карданных, вибрация карданного вала из-за износа шлицевых соединений. Износ диска сцепления.

Требуется капитальный ремонт мостов и коробки передач.

__________________________________________________________________________________________

Ходовая часть: Предельный износ шин, тормозных барабанов и подшипников ступиц. Требуется замена рессор, амортизаторов. Требуется текущий ремонт. __________________________________________________________________________________________

Салон: Сквозная коррозия кузова, разрушение сидений. Требуется текущий ремонт кузова.

__________________________________________________________________________________________

Заключение о техническом состоянии:

Автомобиль технически неисправен.

Директор филиала __________________________________/ _____ Р.Р. Фаршатов _______/

Начальник СМиТ _________________________________/ _________М.Н. Билалов_____/

М.П

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/