АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «02» октября 2023 года

| Марка, модель ТС | ГАЗ-САЗ-35071 |
| --- | --- |
| Государственный регистрационный знак | М244ЕО102RUS |
| Инвентарный номер | 1444 |
| Идентификационный номер (VIN) | X3E35071090007184 |
| Год выпуска ТС | 2009 |
| Модель, № двигателя | Д2457Е3*476646 |
| Шасси, (рама) № | 330900 90982170 |
| Кузов, (прицеп) № | 33070090168416 |
| Цвет кузова (кабины) | БЕЛЫЙ |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 13МУ 743660 |
| Свидетельство о регистрации ТС | 0213 711645 |
| Балансовая стоимость, руб. | 569609,62 |
| Остаточная стоимость, руб. | 18778,41 |
| Пробег (показание одометра) км. | 275610 |

Принадлежность транспортного средства филиал

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Бирске

Адрес владельца 452451, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Бурновская, дом 12_______________

В результате визуального осмотра установлено: _________________________________________________

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

_нет_______________________________________________________________________________________2. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов:

__нет______________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование:

__нет______________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

_________________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

__________________________________________________________________________________________

Двигатель: износ цилиндро-поршневой группы, износ газораспределительного механизма, требуется текущий ремонт

__________________________________________________________________________________________

Трансмиссия: износ подшипников, шестерен, валов КПП; износ главной передачи, подшипников заднего моста; износ шлицевой части карданных валов; требуется текущий ремонт

__________________________________________________________________________________________

Ходовая часть: износ передних и задних рессор, износ шкворней передней балки, износ автошин, требуется текущий ремонт

__________________________________________________________________________________________

Салон: коррозия кабины, рамы, кузова (ржавчины, сколы, трещины), износ обшивки кабины, трещины каркаса сидений, трещины рамы

__________________________________________________________________________________________

Заключение о техническом состоянии: автомобиль технически исправен

__________________________________________________________________________________________

Директор филиала __________________________________/ В.А. Кулагин /

Начальник транспортной службы  ____________________ / А.И. Самойлов/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________________/