АКТ

Технического осмотра транспортного средства

# Составлен «                »                       2023 года

| Марка, модель ТС | ЗИЛ 131НА |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | В520УА02 |
| Инвентарный номер | 5000207 |
| Идентификационный номер (VIN) | X7R131HA01051507 |
| Год выпуска ТС | 2001 |
| Модель, № двигателя | ЗИЛ 508.102 007483 |
| Шасси, (рама) № | 0051507 |
| Кузов, (прицеп) № | не установлен |
| Цвет кузова (кабины) | Зеленый |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | 66 ЕМ 741059 |
| Свидетельство о регистрации ТС | 02 13 745765 |
| Балансовая стоимость, руб. | 347833,33 |
| Остаточная стоимость, руб. | 24311,55 |
| Пробег (показания одометра) км. | 44724 |

Принадлежность транспортного средства филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфе

Адрес владельца: 450001, Российская федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, дом 157

В результате визуального осмотра установлено:

1. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:

______________________________________________________________________________________

2. Проведено переоборудование с заменых базовых агрегатов:

_______________________________________________________________________________________

3. Дополнительно установленное оборудование:

4. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:

_______________________________________________________________________________________

5. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель:

Износ поршневой группы, низкая компрессия. Требуется ремонт.

Трансмиссия:

Износ заднего моста, износ коробки переключения передач. Требуется ремонт.

Ходовая часть:

Течь масла с сальника ступицы.

Салон:

Повреждение обивки сидений, повреждение панели приборов;

Кузов:

Износ лакокрасочного покрытия кузова со следами коррозии, следы коррозии на раме;

Заключение о техническом состоянии:

ТС технически исправно

Директор филиала ________________________________/ _______С.П. Фаризунов________/

Начальник ТС _______________________________/ _________И.З. Хуснутдинов___________/

М.П.

Представитель организация-оценщик   _______________/ ________________________/